## Slide 1: Vérifier l’intégrité des SAS Antivirus
Petit Victor – Concepteur logiciel

## Slide 2: Sommaire
Le projet
La version 0.3
La documentation
Proposition et attentes

## Slide 3: Le projet

## Slide 4: Le projet
Vérifier l’intégrité des SAS Antivirus
Pourquoi ?
  Pour ne pas à avoir à surveiller le scan
Comment ?
  Un boitier qui permet de vérifier l’intégrité des scans

## Slide 5: La version 0.3

## Slide 6: La version 0.3
Le deuxième jalon :
  21/04/2022
Les changements par rapport au deuxième besoin
    Fournir l’utilisation à tout les employés possédant un badge et créer un administrateur
    Meilleure vérification d‘intégrité
Pour répondre au changement de besoin :
    Création d’un badge administrateur qui sera le seul à pouvoir sortir de l’état de compromission
    Création d’un système multi-utilisateur pour que le système puisse prendre tout les badges
    Ajout d’un bouton de vérification pour s’assurer que la boîte n’a pas été ouverte durant la vérification d’intégrité

## Slide 7: Les différents états
INIT
V: ON
O: OFF
R: OFF
SCAN_IN_PROGRESS
V: ON
O: BLINK
R: OFF
BADGE_ERROR_SCAN
V: ON
O: BLINK
R: BLINK
SYSTEM_COMPROMISED
V: OFF
O: OFF
R: ON
Schéma de la machine à états
Led verte : V
Led orange : O
Led rouge : R
Badge User2
Button (1 or 2) Released
Badge Admin
Badge User1 AND Buttons pressed
Badge User1 or Admin
Timeout 3sec

## Slide 8: La documentation

## Slide 9: La documentation
GITHUB :
https://github.com/Faugnell/Integrity
Documentation utilisateur :
Manuel utilisateur
Fiche de version logicielle
Fiche version matériel
Machine à états
Documentation technique :
Procédure de test
Règles de codage
Présentation de la machine à états
Procédure de génération

## Slide 10: Propositions et attentes

## Slide 11: Propositions
Une version 0.4
Enregistrement des tags IUD des badges
    Avec l’heure sur un fichier pour avoir une trace et un suivi de l’utilisation des scans antivirus.
Demande d’un badge administrateur
    Badge administrateur nominatif ou non pour l’utilisation du prototype final de la v0.4.

## Slide 12: Vérifier l’intégrité des SAS Antivirus
Petit Victor – Concepteur logiciel